Rocha, 19 de Abril del 2011

PALMAS DE LA PEDRERA

INFORME de ESTADO y AVANCE de OBRA

ABRIL 2011

Resumen ejecutivo de obra:

Se continuó con la limpieza del predio, importante para facilitar y asegurar la correcta ejecución de los trabajos de replanteo.

Se comenzó también con los movimientos y compactación de tierra para la implantación de la edificación.

Las tareas desarrolladas durante el mes de Abril fueron las siguientes:

Se ejecutó la demolición completa de las construcciones existentes que estaban dentro del plan de demolición.

Se continuó con la limpieza del terreno para dejarlo libre de vegetación y raíces en el lugar donde se van a implantar las viviendas.

Se verificó que los mojones que delimitan el terreno estén ubicados correctamente, importante para la ubicación de los ejes de replanteo.

Luego de haberse replanteado el perímetro de las viviendas, se han comenzado las tareas de movimiento de suelos, retirando la capa vegetal y compactando el suelo donde van a quedar implantadas.

Se terminó de colocar el cerco delimitando el perímetro del terreno.

Las tareas proyectadas para el mes de Mayo son:

Se continuará con las tareas de movimiento de suelos según plan de obra y tareas preliminares.

Se realizará el replanteo definitivo de las viviendas, para de esta manera poder comenzar con las excavaciones de las bases.

DEMOLICIÓN COMPLETA DE LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTABAN

EN EL PLAN DE DEMOLICIÓN

RETIRO DE CAPA VEGETAL

LIMPIEZA Y REPLANTEO DEL PERÍMETRO DE LAS VIVIENDAS

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS

Informe Comercial

Sin demasiadas acciones comerciales, Palmas de La Pedrera continúa siendo conocido gracias al boca boca. Durante el mes de Marzo se reservó otra unidad dentro del Sector B.

Se han efectuado reuniones con potenciales compradores que ya están mirando unidades el Sector C, por lo que estaremos evaluando cuando se estará lanzando este último sector con sus 7 unidades finales.